| REGIONE DELL’UMBRIA |
| --- |
| DIREZIONE POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE |
| SITER – SEZIONE GEOGRAFIA DEL TERRITORIO |
| Titolo della carta geografica: | Carta Tecnica Regionale |
| Data di pubblicazione: | anno 2006 |
| Allestimento cartografico: | anno 2005 |
| Ripresa aerea – data: | anno 2004 |
| Ripresa aerea – camera: | Wild 15/4 UAG-S |
| Ripresa aerea – quota media relativa di volo: | 1600 m. |
| Esecuzione – Ditta: | A.T.P. S.r.l. - PERUGIA |
| Direzione Lavori: | Geom. Otello Grassi |
| Collaudo della cartografia: | Prof. Mario Fondelli |
| Collaudo trattamento informatico dei dati: |  |
| Scala di inquadramento: | 1:5.000 |
| ELEMENTO N. 311122 | Colle San Rufino |
| Limite geografico: | Assisi |

Coordinate dei vertici dell'elemento:

| SISTEMA | VERTICE |
| --- | --- |
|  | NO | NE | SO | SE |
| Internazionale ED 50 | GEOGRAFICO  Est da Greenwich |  | 43°04’30” | 43°04’30” | 43°03’00” | 43°03’00” |
|  |  |  | 12°37’30” | 12°40’00” | 12°37’30” | 12°40’00” |
|  | UTM Fuso 33 | N | 4 771 967 | 4 771 872 | 4 769 191 | 4 769 095 |
|  |  | E | 306 641 | 310 033 | 306 562 | 309 956 |
|  | WGS84 UTM Fuso 33 | N | 4 771 775 | 4 771 680 | 4 768 998 | 4 768 903 |
|  |  | E | 306 571 | 309 964 | 306 493 | 309 886 |
| Nazionale | GAUSS-BOAGA Fuso Est | N | 4 771 788 | 4 771 693 | 4 769 011 | 4 768 916 |
|  |  | E | 2 326 577 | 2 329 970 | 2 326 499 | 2 329 792 |
|  | CATASTALE | X | -3 004 | -3 014 | -5 782 | -5 791 |
|  | origine Monte Pennino | Y | -21 555 | -18 161 | -21 563 | -18 168 |

# File di struttura

| Nome del File: | S31112202.dwg |
| --- | --- |
| Formato del file: | .DWG |
| Tipo di rappresentazione: | Vettoriale tridimensionale |
| Unità di misura: | 1 unità disegno = 1 m. |
| Proiezione geografica utilizzata: | GAUSS-BOAGA Fuso Est |
| Precisione metrica: | Propria delle scale 1:5000 |
| Contenuto: | E’ una base dati primitiva tridimensionale e contiene essenzialmente elementi di tipo puntuale (punti, blocchi, blocchi con attributi), lineare (linee o polilinee), areali (polilinee chiuse o con vertici iniziale e finale coincidenti). Gli attributi di spessore, tratteggio o altro possono identificare esclusivamente una qualità dell’oggetto, non la sua forma. |

# File di cornice

| Nome del File: | C31112202.dwg |
| --- | --- |
| Formato del file: | .DWG |
| Tipo di rappresentazione: | Vettoriale bidimensionale |
| Unità di misura: | 1 unità disegno = 1 m. |
| Contenuto: | Questo file contiene il bordo della tavola, i reticolati, l’intestazione ed il titolo della tavola, altre informazioni. Può essere utilizzata sia per stampare il file di mappa che di struttura. |

# File di mappa

| Nome del File: | M31112202.dwg |
| --- | --- |
| Formato del file: | .DWG |
| Tipo di rappresentazione: | Vettoriale bidimensionale |
| Unità di misura: | 1 unità disegno = 1 m. |
| Proiezione geografica utilizzata: | GAUSS-BOAGA Fuso Est |
| Precisione metrica: | Propria delle scale 1:5000 |
| Contenuto: | E’ una base dati bidimensionale, derivata dall’archivio di struttura e contiene tutti gli elementi indispensabili per poter riprodurre in stampa la tavola alla scala 1:5000, senza ulteriori interventi di editing. |
| Modalità d’uso: | Per una corretta visualizzazione delle linee speciali, è necessaria la presenza del file RU_DEFS.SHX nella stessa cartella del file di mappa che si intende utilizzare |

# Modalità di stampa

La stampa deve essere effettuata a scala 1:5.000

Gli spessori da usare per la stampa dei file di mappa sono i seguenti:

Colore 1 (rosso)	0.13

Colore 2 (giallo)	0.18

Colore 3 (verde)	0.25

Colore 4 (ciano)	0.35

Colore 5 (blue)	0.50

Colore 6 (magenta)	0.60

Colore 8 (grigio)	1.00

Colore 70	0.13

# Simbologia utilizzata

Simbologia puntuale

| b05_1191 |  |  |  | Cerchio di 0,8 mm. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| b05_1240 |  |  |  | Faro |
| b05_1330 |  |  |  | Pietra chilometrica |
| b05_1340 |  |  |  | Passo, valico |
| b05_1980 |  |  |  | Punto di incrocio |
| b05_1990 |  |  |  | Punto di incrocio |
| b05_2030 |  |  |  | Croce per edificio di culto |
| b05_2099 |  |  |  | Centroide di edificio |
| b05_2101 |  |  |  | Oggetto monumentale |
| b05_2150 |  |  |  | Cimitero |
| b05_2160 |  |  |  | Campeggio |
| b05_2520 |  |  |  | Urbanizzato puntuale |
| b05_2970 |  |  |  | Tabernacolo |
| b05_2980 |  |  |  | Croce isolata |
| b05_3010 |  |  |  | Freccia |
| b05_3040 |  |  |  | Acqua |
| b05_3050 |  |  |  | Palude, canneto |
| b05_3071 |  |  |  | Sostegni di acquedotto |
| b05_3081 |  |  |  | Vasca |
| b05_3091 |  |  |  | Pozzo, sorgente |
| b05_4041 |  |  |  | Sostegni di elettrodotti |
| b05_4080 |  |  |  | Saetta |
| b05_4081 |  |  |  | Cabina elettrica non rappresentabile |
| b05_6050 |  |  |  | Caverna, grotta |
| b05_7022 |  |  |  | Quercia |
| b05_7023 |  |  |  | Olmo |
| b05_7024 |  |  |  | Castagno |
| b05_7025 |  |  |  | Faggio |
| b05_7026 |  |  |  | Abete |
| b05_7027 |  |  |  | Pino |
| b05_7028 |  |  |  | Bosco ceduo |
| b05_7040 |  |  |  | Albero isolato |
| b05_7060 |  |  |  | Vite |
| b05_7070 |  |  |  | Olivo |
| b05_7080 |  |  |  | Albero da frutto |
| b05_7200 |  |  |  | Macchia |
| b05_7210 |  |  |  | Canna |
| b05_7280 |  |  |  | Pioppo |
| b05_8030 |  |  |  | Punto quotato |
| b05_8040 |  |  |  | Punto quotato (*) |
| b05_805T |  |  |  | Quota ausiliaria (al suolo) |
| b05_805E |  |  |  | Quota ausiliaria (in elevazione) |
| b05_8200 |  |  |  | Vertice trigonometrico IGM |
| b05_8210 |  |  |  | Vertice trigonometrico catastale |
| b05_8220 |  |  |  | Vertice di raffittimento V.T.R. |
| b05_8230 |  |  |  | Punto di appoggio fotografico P.A.F. |
| b05_8240 |  |  |  | Punto di triangolazione aerea T.A. |
| b05_8250 |  |  |  | Punto di livellazione geometrica |
| b05_8260 |  |  |  | Punto di livellazione geometrica |
| b05_9220 |  |  |  | Cippo stabile |
| b05_9230 |  |  |  | Antenna |

Simbologia lineare

Linee tratteggiate

| S05_05_05 |  |  |  | Tratto di 0,5 mm. e spazio di 0,5 mm. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S05_10_05 |  |  |  | Tratto di 1 mm. e spazio di 0,5 mm. |
| S05_10_10 |  |  |  | Tratto di 1 mm. e spazio di 1 mm. |
| S05_15_05 |  |  |  | Tratto di 1,5 mm. e spazio di 0,5 mm. |
| S05_20_05 |  |  |  | Tratto di 2 mm. e spazio di 0,5 mm. |
| S05_20_10 |  |  |  | Tratto di 2 mm. e spazio di 1 mm. |
| S05_25_10 |  |  |  | Tratto di 2,5 mm. e spazio di 1 mm. |
| S05_30_05_05 |  |  |  | Tratto di 3 mm., spazio di 0,5 mm e tratto 0,5 mm. |
| S05_30_10 |  |  |  | Tratto di 3 mm. e spazio di 1 mm. |
| S05_30_50 |  |  |  | Tratto di 3 mm. e spazio di 5 mm. |
| S05_50_10 |  |  |  | Tratto di 5 mm. e spazio di 1 mm. |
| S05_50_50 |  |  |  | Tratto di 5 mm. e spazio di 5 mm. |
| S05_100_50 |  |  |  | Tratto di 10 mm. e spazio di 5 mm. |

Linee speciali (campiture lineari di simboli)

| S05_3060 |  |  |  | Codice 3060 – Acquedotto visibile |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S05_3201 |  |  |  | Codice 3201 – Canale o canaletta in muratura |
| S05_3960 |  |  |  | Codice 3960 – Acquedotto sotterraneo |
| S05_4050 |  |  |  | Codice 4050 – Condotta, oleodotto, metanodotto |
| S05_5010 |  |  |  | Codice 5010 – Filo spinato, staccionata, ecc. |
| S05_5020 |  |  |  | Codice 5020 – Muro isolato divisorio |
| S05_5030 |  |  |  | Codice 5030 – Muro a secco |
| S05_5100 |  |  |  | Codice 5100 – Muro di sostegno |
| S05_6010 |  |  |  | Codice 6010 – Roccia, roccia affiorante, ecc. |
| S05_6042 |  |  |  | Codice 6042– Ciglio scarpata non rappresentabile (*) |
| S05_7050 |  |  |  | Codice 7050 – Filare di alberi |
| S05_7060 |  |  |  | Codice 7060 – Filare di viti |
| S05_7070 |  |  |  | Codice 7070 – Filare di olivi |
| S05_7080 |  |  |  | Codice 7080 – Filare di alberi da frutto |
| s05_7430 |  |  |  | Codice 7430 – Siepe |
| s05_9110 |  |  |  | Codice 9110 – Limite amministrativo di Comune |
| s05_9120 |  |  |  | Codice 9120 – Limite amministrativo di Provincia |
| s05_9130 |  |  |  | Codice 9130 – Limite amministrativo di Regione |
| s05_9140 |  |  |  | Codice 9140 – Limite amministrativo di Stato |

Le linee speciali fanno uso delle seguenti forme:

RU_S01, RU_S08, RU_S08D, RU_S09, RU_S10, RU_S10S, RU_S10D, RU_S11, RU_S12, RU_S13, RU_S15, RU_S16, RU_S17, RU_S18, RU_S19, RU_S20, RU_S21, RU_S22, RU_S23, RU_S24, RU_S25, RU_S27.

Campiture

| r05_2010 |  |  |  | Edificio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r05_2020 |  |  |  | Edificio industriale o commerciale |
| r05_2320 |  |  |  | Gradini |
| r05_6020 |  |  |  | Zona sabbiosa |
| r05_7020 |  |  |  | Bosco |

# Modalità di codifica dei particolari cartografici (LAYER)

Categorie (primo carattere del codice):

1  Sistema delle comunicazioni

2  Edifici ed altre strutture

3  Acque

4  Impianti di estrazione, trasformazione, trasporto energia

5  Elementi divisori e di sostegno del terreno

6  Forme terrestri

7  Vegetazione

8  Orografia

9  Limiti amministrativi e varie

A  Toponimi

Codici:

| 1010 | Strada asfaltata, strada ordinaria | (linea) |
| --- | --- | --- |
| 1010I | Strada asfaltata, strada ordinaria (invisibile) (*) | (linea) |
| 1020 | Strada non asfaltata, carreggiabile, rotabile secondaria, carraia, campestre | (linea) |
| 1020I | Strada non asfaltata, carreggiabile, rotabile secondaria, carraia, campestre(invisibile) (*) | (linea) |
| 1030 | Mulattiera, sentiero | (linea) |
| 1050 | Strada in costruzione | (linea) |
| 1050I | Strada in costruzione (invisibile) (*) | (linea) |
| 1060 | Strada in disuso | (linea) |
| 1060I | Strada in disuso (invisibile) (*) | (linea) |
| 1070 | Ponte di ferro, ponte di barche, ponte in muratura o cemento, ponte levatoio, ponte coperto, viadotto. | (linea) |
| 1080 | Spartitraffico autostradale, aiuola spartitraffico rilevante (linea) | (linea) |
| 1081 | Spartitraffico autostradale, aiuola spartitraffico rilevante (area) | (area) |
| 1090 | Passerella pedonale, sottopasso pedonale (imbocco) | (area) |
| 1100 | Scalinata, rampa | (area) |
| 1110 | Marciapiede | (linea) |
| 1120 | Binario di ferrovia | (linea) |
| 1130 | Binario a scartamento ridotto | (linea) |
| 1140 | Binario in costruzione | (linea) |
| 1150 | Binario in disuso | (linea) |
| 1160 | Massicciata ferroviaria | (linea) |
| 1170 | Passaggio a livello | (punto) |
| 1171 | Ponte/Viadotto di ferrovia | (linea) |
| 1180 | Trasporti a mezzo cavo, funivia, seggiovia, cabinovia, impianto di risalita, teleferica | (linea) |
| 1190 | Basamenti di piloni, pali ed altri manufatti di sostegno nei trasporti a mezzo cavo (ad eccezione degli elettrodotti) | (area) |
| 1191 | Piloni, pali ed altri manufatti di sostegno nei trasporti a mezzo cavo (ad eccezione degli elettrodotti) | (punto) |
| 1200 | Pontile, pontile in ferro, pontile in muratura, scalo, pontile su palafitte, scivolo | (area) |
| 1210 | Linea di costa artificiale, banchina di approdo, manufatto generico sulla riva | (linea) |
| 1220 | Pista aeroportuale | (area) |
| 1230 | Sviluppo sotterraneo di sottopassaggio | (linea) |
| 1240 | Faro, Fanale | (punto) |
| 1300 | Autostrada, Superstrada, Raccordo autostradale | (linea) |
| 1300I | Autostrada, Superstrada, Raccordo autostradale (invisibile) (*) | (linea) |
| 1310 | Autostrada, Superstrada, Raccordo autostradale in costruzione | (linea) |
| 1310I | Autostrada, Superstrada, Raccordo autostradale in costruzione (invisibile) (*) | (linea) |
| 1320 | Ponte/Viadotto di Autostrada, Superstrada, Raccordo autostradale | (linea) |
| 1330 | Pietra chilometrica | (punto) |
| 1340 | Passo, Valico | (punto) |
| 1350 | Sviluppo sotterraneo di galleria stradale | (linea) |
| 1351 | Sviluppo sotterraneo di galleria ferroviaria | (linea) |
| 1352 | Sviluppo sotterraneo di galleria autostradale, di superstrada o di raccordo autostradale | (linea) |
| 1360 | Svincolo o rampa autostradale | (linea) |
| 1380 | Imbocco di galleria | (linea) |
| 1510 | Arco viario | (linea) |
| 1520 | Arco ferroviario | (linea) |
| 1970 | Punto di innesto stradale | (punto) |
| 1980 | Punto di incrocio tra strade asfaltate o tra strade asfaltate e strade ordinarie | (punto) |
| 1990 | Punto di incrocio tra autostrada e superstrada, tra superstrade e strade asfaltate | (punto) |
| 2010 | Edificio | (area) |
| 2020 | Stabilimento industriale, edificio o capannone commerciale | (area) |
| 2030 | Edificio di culto, campanile | (area) |
| 2040 | Edificio in costruzione, fondamenta | (area) |
| 2050 | Rudere, edificio diroccato | (area) |
| 2060 | Baracca, Box, Prefabbricato non stabile | (area) |
| 2070 | Tettoia, Pensilina | (area) |
| 2080 | Capannone o tendone pressurizzato | (area) |
| 2090 | Serra | (area) |
| 2099 | Centroide di edificio | (punto) |
| 2100 | Oggetto monumentale, elementi di arredi urbano | (area) |
| 2101 | Oggetto monumentale, elementi di arredi urbano (non rappresentabili) | (punto) |
| 2110 | Gradinata | (area) |
| 2120 | Portico | (linea) |
| 2130 | Divisione architettonica verticale | (linea) |
| 2140 | Cortile interno di edificio, cavedio, area interna di esclusione | (area) |
| 2150 | Cimitero | (area) |
| 2160 | Campeggio, Villaggio turistico | (area) |
| 2170 | Impianti sportivi all'aperto | (area) |
| 2210 | Torre, ciminiera, silos | (area) |
| 2300 | Stazione ferroviaria | (area) |
| 2310 | Casello autostradale | (area) |
| 2500 | Limite di centro storico | (area) |
| 2510 | Aree urbanizzate | (area) |
| 2520 | Urbanizzato puntuale | (punto) |
| 2610 | Isolato | (area) |
| 2620 | Complesso Ospedaliero | (area) |
| 2630 | Complesso scolastico | (area) |
| 2640 | Complesso sportivo | (area) |
| 2650 | Complesso religioso | (area) |
| 2660 | Complesso sociale | (area) |
| 2670 | Area container | (area) |
| 2970 | Tabernacolo | (punto) |
| 2980 | Croce isolata | (punto) |
| PESA | Pesa pubblica (**) | (area) |
| 3010 | Corso d'acqua rappresentabile, fiume perenne, canale a fondo naturale, canale a fondo rivestito, canale sopraelevato. | (linea) |
| 3020 | Corso d'acqua non rappresentabile a misura | (linea) |
| 3030 | Canaletta di scolo, Canaletta irrigua | (linea) |
| 3040 | Limite definito di acque, lago a rive definite, lago artificiale, linea di costa, isola permanente, spiaggia. | (area) |
| 3050 | Limite indefinito di acque, lago a rive variabili, palude, stagno permanente, laguna e barena, isola variabile. | (area) |
| 3060 | Acquedotto visibile | (linea) |
| 3070 | Sostegni di acquedotto (rappresentabili) | (area) |
| 3071 | Sostegni di acquedotto (non rappresentabili) | (punto) |
| 3080 | Vasca, cisterna, abbeveratoio, letamaio, piscina, macero, fontana (rappresentabili) | (area) |
| 3081 | Vasca, cisterna, abbeveratoio, letamaio, piscina, macero, fontana (non rappresentabili) | (punto) |
| 3090 | Pozzo, sorgente (rappresentabile) | (area) |
| 3091 | Pozzo, sorgente (non rappresentabile) | (punto) |
| 3100 | Condotta forzata | (linea) |
| 3110 | Cascata, pescaia, briglia | (linea) |
| 3200 | Canale o canaletta in muratura (rappresentabile) | (linea) |
| 3201 | Canale o canaletta in muratura (non rappresentabile) | (linea) |
| 3510 | Arco Idrico | (linea) |
| 3520 | Area idrica | (area) |
| 3960 | Acquedotto sotterraneo | (linea) |
| 3990 | Punto di confluenza di corsi d'acqua non rappresentabili | (punto) |
| 4010 | Impianto di estrazione, cava, torbiera, salina, pozzo di petrolio, pozzo di metano | (area) |
| 4020 | Impianto di produzione -- Centrale idroelettrica, termoelettrica, nucleare | (area) |
| 4030 | Elettrodotto | (linea) |
| 4031 | Elettrodotto B.T. aereo con conduttori nudi e tensione </= 380 V (*) | (linea) |
| 4032 | Elettrodotto B.T. aereo con conduttori in cavo e tensione </= 380 V (*) | (linea) |
| 4033 | Elettrodotto B.T. interrato e tensione </= 380 V (*) | (linea) |
| 4034 | Elettrodotto M.T. aereo con conduttori nudi e tensione > 380 V e </= 20kV. (*) | (linea) |
| 4035 | Elettrodotto M.T. aereo con conduttori in cavo e tensione > 380 V e </= 20kV. (*) | (linea) |
| 4036 | Elettrodotto MT. in cavo interrato e tensione > 380 V e </= 20kV. | (linea) |
| 4037 | Elettrodotto A.T. aereo con conduttori nudi e tensione > 20kV. e </= 150kV | (linea) |
| 4038 | Elettrodotto A.T. aereo con conduttori nudi e tensione > 150kV. e </= 380kV | (linea) |
| 4039 | Elettrodotto A.T. aereo con conduttori nudi e tensione > 380kV. | (linea) |
| 4040 | Sostegni di elettrodotto (rappresentabili) | (area) |
| 4041 | Sostegni di elettrodotto (non rappresentabili) | (punto) |
| 4050 | Condotta, oleodotto, metanodotto | (linea) |
| 4060 | Impianto di distribuzione, distributore carburante | (area) |
| 4070 | Discarica | (area) |
| 4080 | Impianto di trasformazione, cabina di trasformazione (rappresentabile) | (area) |
| 4081 | Impianto di trasformazione, cabina di trasformazione (non rappresentabile) | (punto) |
| 4090 | Diga | (area) |
| 4200 | Rottamaio | (area) |
| 4300 | Depuratore | (area) |
| 5010 | Filo spinato, palizzata, staccionata, cancelli o sbarre su strade private. | (linea) |
| 5020 | Muro isolato o divisorio | (linea) |
| 5030 | Muro a secco | (linea) |
| 5100 | Muro di sostegno | (linea) |
| 6010 | Roccia, roccia affiorante, stratificazione rocciosa, scoglio isolato, scogliera | (area) |
| 6020 | Zona sabbiosa, arenile, ghiaione, pietraia, zona di accumulo frana, fondo cava. | (area) |
| 6030 | Area di scarpata, di terrapieno, di argine, di calanco, di dolina, di depressione, di frana | (area) |
| 6031 | Ciglio di scarpata rivestita | (linea) |
| 6042 | Ciglio di scarpata (*) | (linea) |
| 6050 | Caverna, grotta, pozzo naturale | (punto) |
| 6100 | Linea di displuvio, linea di crinale | (linea) |
| 6042 | Ciglio di scarpata non rappresentabile | (linea) |
| 7010 | Linea coltura agraria, linea di divisione del terreno | (linea) |
| 7020 | Bosco | (area) |
| 7022 | Bosco di querce | (area) |
| 7023 | Bosco di olmi | (area) |
| 7024 | Bosco di castagni | (area) |
| 7025 | Bosco di faggi | (area) |
| 7026 | Bosco di abeti | (area) |
| 7027 | Bosco di pini | (area) |
| 7028 | Bosco ceduo | (area) |
| 7030 | Parco, Giardino | (area) |
| 7040 | Albero isolato | (punto) |
| 7050 | Filare di alberi | (linea) |
| 7060 | Filare di viti | (linea) |
| 7070 | Filare di olivi | (linea) |
| 7080 | Filare di alberi da frutto | (linea) |
| 7090 | Orto, Vivaio | (area) |
| 7110 | Vigneto | (area) |
| 7120 | Oliveto | (area) |
| 7130 | Frutteto | (area) |
| 7200 | Macchia | (area) |
| 7210 | Canneto | (area) |
| 7280 | Pioppeto | (area) |
| 7290 | Vialetti | (linea) |
| 7430 | Siepe | (linea) |
| 8010 | Curva di livello direttrice | (linea) |
| 8010I | Curva di livello direttrice (*) | (linea) |
| 8020 | Curva di livello ordinaria | (linea) |
| 8020I | Curva di livello ordinaria (*) | (linea) |
| 8030 | Punto quotato | (punto) |
| 8040 | Punto quotato (*) | (punto) |
| 805E | Quota ausiliaria in elevazione | (punto) |
| 805T | Quota ausiliaria a terra | (punto) |
| 8060 | Curva di livello ausiliaria | (linea) |
| 8060I | Curva di livello ausiliaria (*) | (linea) |
| 8070 | Curva di livello ordinaria di incerta determinazione | (linea) |
| 8070I | Curva di livello ordinaria di incerta determinazione (*) | (linea) |
| 8200 | Vertice trigonometrico IGM | (punto) |
| 8210 | Vertice trigonometrico catastale | (punto) |
| 8220 | Vertice di raffittimento V.T.R. | (punto) |
| 8230 | Punto di appoggio fotogrammetrico (P.A.F.) | (punto) |
| 8240 | Punto di triangolazione aerea (T.A.) | (punto) |
| 8250 | Caposaldo di livellazione geometrica I - II - III cat. | (punto) |
| 8260 | Caposaldo di livellazione geometrica IV cat. | (punto) |
| 9020 | Zona di situazione presunta | (area) |
| 9110 | Limite amministrativo di Comune | (linea) |
| 9120 | Limite amministrativo di Provincia | (linea) |
| 9130 | Limite amministrativo di Regione | (linea) |
| 9140 | Limite amministrativo di Stato | (linea) |
| 9220 | Cippo stabile | (punto) |
| 9230 | Antenna | (punto) |
| A010 | Capoluogo di Regione | (testo) |
| A020 | Capoluogo di Provincia | (testo) |
| A030 | Capoluogo di Comune | (testo) |
| A010 | Capoluogo di regione | (testo) |
| A040 | Frazione | (testo) |
| A050 | Gruppo di case isolate | (testo) |
| A060 | Casa isolata | (testo) |
| A070 | Monte principale | (testo) |
| A080 | Monte secondario | (testo) |
| A090 | Colle, parco | (testo) |
| A100 | Regione grande | (testo) |
| A110 | Regione piccola | (testo) |

(*) Variato secondo le indicazioni riportate nel documento ”Integrazioni 1: 5000 del 20/07/2005” dell’Ufficio Cartografico della Regione Umbria.

(**) Questo particolare cartografico, non contemplato tra i codici presenti nel Capitolato ma presente in diversi casi sul territorio, è stato codificato come “PESA”

# File di database geografico

| Formato del file | ArcView shapefiles |
| --- | --- |
| Tipo di rappresentazione | Vettoriale tridimensionale con attributi |
| Unità di misura | 1 unità = 1 m. |
| Proiezione geografica utilizzata | GAUSS-BOAGA Fuso Est |
| Precisione metrica | Propria delle scale 1:5000 |
| Contenuto | E’ una base dati tridimensionale, derivata dall’archivio di struttura, contiene sia informazioni spaziali che alfanumeriche, ha un’accuratezza propria delle scale 1:5.000. |

Arco idrico

| Nome del File: | G31112202LID.shp, G31112202LID.shx, G31112202LID.dbf |
| --- | --- |

Copertura di tipo polilinea (LID), contiene gli archi idrici definiti nella base cartografica, ovvero i seguenti codici del file di struttura:

| 3510 | Arco Idrico |
| --- | --- |

Attributi della copertura sono:

| Forma: | N1 | 2=Linea |
| --- | --- | --- |
| Foglio: | N6 | Numero dell’elemento a scala 1:5.000 |
| Codice: | N4 | Codice del contenuto informativo (3510) |
| Edizione: | C2 | Codice ultima revisione |
| SQR: | N11 | Numero progressivo univoco |
| Tipo: | C1 | F=Fiume, T=Torrente, C=Canale, A=Canale adduttore, M=Minore |
| Toponimo: | C50 | Nome del corso d’acqua |
| Scorrimento: | C2 | SO=Sotterraneo, IN=Interrato, SI=Superficiale incanalato, SU=Superficiale, SP=Sopraelevato |
| Nodo_I: | N3 | Nodo iniziale: 1=Sorgente, fontanile, risorgiva, 2=Centro del lago, 3=Diga, 4=chiusa o saracinesca, 5=sbarramento, 6=Briglie, 7=Darsena, 11=Interruzione con il bordo del foglio, 12=Confluenza, biforcazione, 21=Sovrappasso, 22=Sottopasso |
| Nodo_f: | N3 | Nodo finale: 1=Sorgente, fontanile, risorgiva, 2=Centro del lago, 3=Diga, 4=chiusa o saracinesca, 5=sbarramento, 6=Briglie, 7=Darsena, 11=Interruzione con il bordo del foglio, 12=Confluenza, biforcazione, 21=Sovrappasso, 22=Sottopasso |

Arco viario

| Nome del File: | G31112202LVI.shp, G31112202LVI.shx, G31112202LVI.dbf |
| --- | --- |

Copertura di tipo polilinea (LVI), contiene gli archi del grafo viario, ovvero i seguenti codici del file di struttura:

| 1510 | Arco Viario |
| --- | --- |

Attributi della copertura sono:

| Forma: | N1 | 2=Linea |
| --- | --- | --- |
| Foglio: | N6 | Numero dell’elemento a scala 1:5.000 |
| Codice: | N4 | Codice del contenuto informativo (1510) |
| Edizione: | C2 | Codice ultima revisione |
| SQR: | N11 | Numero progressivo univoco |
| Tipo: | C1 | A=Autostrada, superstrada, S=Statale, P=Provinciale, C=Comunale |
| Toponimo: | C50 | Nome della strada |
| Larghezza: | N10,2 | Valore in metri lineari |
| Stato: | C1 | E=In esercizio, D=In disuso, C=In costruzione |
| Sede: | C1 | G=Galleria, T=Trincea, P=Propria |
| Nodo_I: | N3 | 1=Passo, valico, 2=Casello, barriera autostradale, 3=Piazzale di sosta autostradale, 4=Stazione di servizio autostradale 11=Stazione ferroviaria, 12=Scalo ferroviario, 21=Porto, 22=Aeroporto o eliporto, 23=Ospedale, 24=campeggio, villaggio turistico, 31=Interruzione con il bordo del foglio, 41=Variazione larghezza, stato, sede, tratto, 51=incrocio a raso con altra strada, 61=Sovrapasso, 62=Sottopasso, 71=Passaggio a livello, 81=Svincolo, rampa, 82=Ponte, viadotto,91=Municipio |
| Nodo_f: | N3 | 1=Passo, valico, 2=Casello, barriera autostradale, 3=Piazzale di sosta autostradale, 4=Stazione di servizio autostradale 11=Stazione ferroviaria, 12=Scalo ferroviario, 21=Porto, 22=Aeroporto o eliporto, 23=Ospedale, 24=campeggio, villaggio turistico, 31=Interruzione con il bordo del foglio, 41=Variazione larghezza, stato, sede, tratto, 51=incrocio a raso con altra strada, 61=Sovrapasso, 62=Sottopasso, 71=Passaggio a livello, 81=Svincolo, rampa, 82=Ponte, viadotto,91=Municipio |

Curve di livello

| Nome del File: | G31112202LCL.shp, G31112202LCL.shx, G31112202LCL.dbf |
| --- | --- |

Copertura di tipo polilinea (LCL), contiene le curve di livello definite nella base cartografica, ovvero i seguenti codici del file di struttura:

| 8010 | Curva di livello direttrice |
| --- | --- |
| 8010I | Curva di livello direttrice (invisibile) |
| 8020 | Curva di livello ordinaria |
| 8020I | Curva di livello ordinaria (invisibile) |
| 8060 | Curva di livello ausiliaria |
| 8060I | Curva di livello ausiliaria (invisibile) |
| 8070 | Curva\ di livello ordinaria di incerta determinazione |
| 8070I | Curva di livello ordinaria di incerta determinazione (invisibile) |

Attributi della copertura sono:

| Forma: | N1 | 2=Linea |
| --- | --- | --- |
| Foglio: | N6 | Numero dell’elemento a scala 1:5.000 |
| Codice: | C5 | Codice del contenuto informativo |
| Edizione: | C2 | Codice ultima revisione |
| SQR: | N11 | Numero progressivo univoco |
| Valore: | N5 | Valore in metri della quota |

Altre entità lineari

| Nome del File: | G31112202LEN.shp, G31112202LEN.shx, G31112202LEN.dbf |
| --- | --- |

Copertura di tipo polilinea (LEN), contiene tutti quegli elementi che non sono stati alle altre coperture di tipo polilinea, ovvero i seguenti codici del file di struttura:

| 1010 | Strada asfaltata, strada ordinaria |
| --- | --- |
| 1010I | Strada asfaltata, strada ordinaria (invisibile) |
| 1020I | Strada non asfaltata, carreggiabile, rotabile secondaria, carraia, campestre(invisibile) |
| 1020 | Strada non asfaltata, carreggiabile, rotabile secondaria, carraia, campestre |
| 1030 | Mulattiera, sentiero |
| 1050 | Strada in costruzione |
| 1050I | Strada in costruzione (invisibile) |
| 1060 | Strada in disuso |
| 1060I | Strada in disuso (invisibile) |
| 1070 | Ponte di ferro ponte di barche, ponte in muratura o cemento, ponte levatoio, ponte coperto, viadotto. |
| 1080 | Spartitraffico autostradale, aiuola spartitraffico rilevante (linea) |
| 1090 | Passerella pedonale, sottopasso pedonale (imbocco) |
| 1100 | Scalinata, rampa |
| 1110 | Marciapiede |
| 1120 | Binario di ferrovia (1 BINARIO) |
| 1121 | Binario di ferrovia (2 BINARI) |
| 1122 | Binario di ferrovia (3 BINARI) |
| 1130 | Binario a scartamento ridotto |
| 1140 | Binario in costruzione |
| 1150 | Binario in disuso |
| 1160 | Massicciata ferroviaria |
| 1171 | Ponte/Viadotto di ferrovia |
| 1180 | Trasporti a mezzo cavo, funivia, seggiovia, cabinovia, impianto di risalita, teleferica (ad eccezione degli elettrodotti) |
| 1190 | Basamenti di piloni, pali ed altri manufatti di sostegno nei trasporti a mezzo cavo (ad eccezione degli elettrodotti) |
| 1210 | Linea di costa artificiale, banchina di approdo, manufatto generico sulla riva |
| 1230 | Sviluppo sotterraneo si sottopassaggio |
| 1300 | Autostrada, Superstrada, Raccordo autostradale |
| 1300I | Autostrada, Superstrada, Raccordo autostradale (invisibile) |
| 1310 | Autostrada in costruzione |
| 1310I | Autostrada in costruzione (invisibile) |
| 1320 | Ponte/Viadotto di Autostrada, Superstrada, Raccordo autostradale |
| 1350 | Sviluppo sotterraneo di galleria stradale |
| 1351 | Sviluppo sotterraneo di galleria ferroviaria |
| 1352 | Sviluppo sotterraneo di galleria autostradale, di superstrada o di raccordo autostradale |
| 1360 | Svincolo o rampa autostradale |
| 1380 | Imbocco di galleria |
| 2120 | Portico |
| 2130 | Divisione architettonica verticale |
| 3010 | Corso d'acqua rappresentabile, fiume perenne, canale a fondo naturale, canale a fondo rivestito, canale sopraelevato. |
| 3020 | Corso d'acqua non rappresentabile a misura |
| 3030 | Canaletta di scolo - Canaletta irrigua |
| 3060 | Acquedotto visibile |
| 3070 | Sostegni di acquedotto (rappresentabili) |
| 3080 | Vasca, cisterna, abbeveratoio, letamaio, piscina, macero, fontana (rappresentabili) |
| 3090 | Pozzo, sorgente (rappresentabile) |
| 3100 | Condotta forzata |
| 3110 | Cascata, pescaia, briglia |
| 3200 | Canale o canaletta in muratura (rappresentabile) |
| 3201 | Canale o canaletta in muratura (non rappresentabile) |
| 3960 | Acquedotto sotterraneo |
| 4030 | Elettrodotto |
| 4031 | Elettrodotto B.T. aereo con conduttori nudi e tensione </= 380 V |
| 4032 | Elettrodotto B.T. aereo con conduttori in cavo e tensione </= 380 V |
| 4033 | Elettrodotto B.T. interrato e tensione </= 380 V |
| 4034 | Elettrodotto M.T. aereo con conduttori nudi e tensione > 380 V e </= 20kV. |
| 4035 | Elettrodotto M.T. aereo con conduttori in cavo e tensione > 380 V e </= 20kV. |
| 4036 | Elettrodotto MT. aereo in cavo interrato e tensione > 380 V e </= 20kV. |
| 4037 | Elettrodotto A.T. aereo con conduttori nudi e tensione > 20kV. e </= 150kV |
| 4038 | Elettrodotto A.T. aereo con conduttori nudi e tensione > 150kV. e </= 380kV |
| 4039 | Elettrodotto A.T. aereo con conduttori nudi e tensione > 380kV. |
| 5010 | Filo spinato, palizzata, staccionata, cancelli o sbarre su strade private. |
| 5020 | Muro isolato o divisorio |
| 5030 | Muro a secco |
| 5100 | Muro di sostegno |
| 6031 | Ciglio di scarpata rivestita |
| 6040 | Piede di scarpata |
| 6041 | Ciglio di scarpata |
| 6042 | Ciglio di scarpata non rappresentabile |
| 6100 | Linea di displuvio, linea di crinale |
| 7010 | Linea coltura agraria, linea di divisione del terreno |
| 7050 | Filare di alberi |
| 7060 | Filare di viti |
| 7070 | Filare di olivi |
| 7080 | Filare di alberi da frutto |
| 7290 | Vialetti |
| 7430 | Siepe |
| 9110 | Limite amministrativo di Comune |
| 9120 | Limite amministrativo di Provincia |
| 9130 | Limite amministrativo di Regione |
| 9140 | Limite amministrativo di Stato |

Attributi della copertura sono:

| Forma: | N1 | 2=Linea |
| --- | --- | --- |
| Foglio: | N6 | Numero dell’elemento a scala 1:5.000 |
| Codice: | C5 | Codice del contenuto informativo |
| Edizione: | C2 | Codice ultima revisione |
| SQR: | N11 | Numero progressivo univoco |
| Toponimo | C50 | Toponimo della polilinea |
| Dimensione: | N9,1 | Lunghezza in metri della polilinea |

Aree urbanizzate

| Nome del File: | G31112202AUR.shp, G31112202AUR.shx, G31112202AUR.dbf |
| --- | --- |

Copertura di tipo poligonale (AUR), contiene le aree urbanizzate ricadenti nell’Elemento che hanno un’estensione superiore a 4 ettari, ovvero i seguenti codici del file di struttura:

| 2500 | Limite di centro storico |
| --- | --- |
| 2510 | Aree urbanizzate |
| 2610 | Isolato |

Attributi della copertura sono:

| Forma: | N1 | 3=Area |
| --- | --- | --- |
| Foglio: | N6 | Numero dell’elemento a scala 1:5.000 |
| Codice: | N4 | Codice del contenuto informativo |
| Edizione: | C2 | Codice ultima revisione |
| SQR: | N11 | Numero progressivo univoco |
| Toponimo: | C50 | Nome del luogo |

Aree idriche

| Nome del File: | G31112202AID.shp, G31112202AID.shx, G31112202AID.dbf |
| --- | --- |

Copertura di tipo poligonale (AID), contiene le aree idriche ricadenti nell’Elemento, ovvero i seguenti codici del file di struttura:

| 3040 | Limite definito di acque, lago a rive definite, lago artificiale, linea di costa, isola permanente, spiaggia. |
| --- | --- |
| 3050 | Limite indefinito di acque, lago a rive variabili, palude, stagno permanente, laguna e barena, isola variabile. |
| 3520 | Area idrica |

Attributi della copertura sono:

| Forma: | N1 | 3=Area |
| --- | --- | --- |
| Foglio: | N6 | Numero dell’elemento a scala 1:5.000 |
| Codice: | N4 | Codice del contenuto informativo |
| Edizione: | C2 | Codice ultima revisione |
| SQR: | N11 | Numero progressivo univoco |
| Tipo: | C1 | F=Fiume, T=Torrente, C=Canale, A=Canale adduttore, M=Minore |
| Toponimo: | C50 | Nome del corso d’acqua o dell’invaso |

Altre entità areali

| Nome del File: | G31112202AEN.shp, G31112202AEN.shx, G31112202AEN.dbf |
| --- | --- |

Copertura di tipo poligonale (AEN), contiene tutti quegli elementi che non sono stati alle altre coperture di tipo poliligonale, ovvero i seguenti codici del file di struttura:

| 1081 | Spartitraffico autostradale, aiuola spartitraffico rilevante (area) |
| --- | --- |
| 1200 | Pontile, pontile in ferro, pontile in muratura, scalo, pontile su palafitte, scivolo |
| 1220 | Pista aeroportuale |
| 2010 | Edificio |
| 2020 | Stabilimento industriale, edificio o capannone commerciale |
| 2030 | Edificio di culto – campanile |
| 2040 | Edificio in costruzione – fondamenta |
| 2050 | Rudere - Edificio diroccato |
| 2060 | Baracca - Box - Prefabbricato non stabile |
| 2070 | Tettoia - Pensilina |
| 2080 | Capannone o tendone pressurizzato |
| 2090 | Serra |
| 2100 | Oggetto monumentale - Elementi di arredi urbano |
| 2110 | Gradinata |
| 2140 | Cortile interno di edificio - cavedio - area interna di esclusione |
| 2150 | Cimitero |
| 2160 | Campeggio - Villaggio turistico |
| 2170 | Impianti sportivi all'aperto |
| 2210 | Torre, ciminiera, silos |
| 2300 | Stazione ferroviaria |
| 2310 | Casello autostradale |
| 2620 | Complesso Ospedaliero |
| 2630 | Complesso scolastico |
| 2640 | Complesso sportivo |
| 2650 | Complesso religioso |
| 2660 | Complesso sociale |
| 2670 | Area container |
| 4010 | Impianto di estrazione, cava, torbiera, salina, pozzo di petrolio, pozzo di metano |
| 4020 4040 | Impianto di produzione -- Centrale idroelettrica, termoelettrica, nucleare Sostegni di elettrodotto (rappresentabili) |
| 4060 | Impianto di distribuzione, distributore carburante |
| 4070 | Discarica |
| 4080 | Impianto di trasformazione, cabina di trasformazione (rappresentabile) |
| 4090 | Diga |
| 4200 | Rottamaio |
| 4300 | Depuratore |
| 6010 | Roccia, roccia affiorante, stratificazione rocciosa, scoglio isolato, scogliera |
| 6020 | Zona sabbiosa, arenile, ghiaione, pietraia, zona di accumulo frana, fondo cava. |
| 6030 | Area di scarpata, di terrapieno, di argine, di calanco, di dolina, di depressione, di frana |
| 7020 | Bosco |
| 7022 | Bosco di querce |
| 7023 | Bosco di olmi |
| 7024 | Bosco di castagni |
| 7025 | Bosco di faggi |
| 7026 | Bosco di abeti |
| 7027 | Bosco di pini |
| 7028 | Bosco ceduo |
| 7030 | Parco, Giardino |
| 7090 | Orto, Vivaio |
| 7110 | Vigneto |
| 7120 | Oliveto |
| 7130 | Frutteto |
| 7200 | Macchia |
| 7210 | Canneto |
| 7280 | Pioppeto |
| 9020 | Zona di situazione presunta |
| PESA | Pesa pubblica |

Attributi della copertura sono:

| Forma: | N1 | 3=Area |
| --- | --- | --- |
| Foglio: | N6 | Numero dell’elemento a scala 1:5.000 |
| Codice: | N4 | Codice del contenuto informativo |
| Edizione: | N2 | Codice ultima revisione |
| SQR: | N11 | Numero progressivo univoco |
| Toponimo: | C50 | Toponimo del poligono |
| Area: | N9,1 | Superficie in metri quadrati del poligono |

Urbanizzato puntuale

| Nome del File: | G31112202PUR.shp, G31112202PUR.shx, G31112202PUR.dbf |
| --- | --- |

Copertura di tipo puntuale (PUR), indicante i nuclei urbani ricadenti nell’Elemento con un’estensione non superiore ai 4 ettari, ovvero i seguenti codici del file di struttura:

| 2520 | Urbanizzato puntuale |
| --- | --- |

Attributi della copertura sono:

| Forma: | N1 | 1=Punto |
| --- | --- | --- |
| Foglio: | N6 | Numero dell’elemento a scala 1:5.000 |
| Codice: | N4 | Codice del contenuto informativo |
| Edizione: | C2 | Codice ultima revisione |
| SQR: | N11 | Numero progressivo univoco |
| Toponimo: | C50 | Nome del luogo |

Punti noti

| Nome del File: | G31112202PNO.shp, G31112202PNO.shx, G31112202PNO.dbf |
| --- | --- |

Copertura di tipo puntuale (PNO), contenente punti di appoggio, punti quotati, pietre chilometriche, ovvero i seguenti codici del file di struttura:

| 1330 | Pietra chilometrica |
| --- | --- |
| 1970 | Punto di innesto stradale |
| 1980 | Punto di incrocio tra strade asfaltate o tra strade asfaltate e strade ordinarie |
| 1990 | Punto di incrocio tra autostrada e superstrada, tra superstrade e strade asfaltate |
| 8030 | Punto quotato |
| 8040 | Punto quotato |
| 805T | Quota ausiliaria a terra |
| 805E | Quota ausiliaria in elevazione |
| 8200 | Vertice trigonometrico IGM |
| 8210 | Vertice trigonometrico catastale |
| 8220 | Vertice di raffittimento V.T.R. |
| 8230 | Punto di appoggio fotogrammetrico (P.A.F.) |
| 8240 | Punto di triangolazione aerea (T.A.) |
| 8250 | Caposaldo di livellazione geometrica I - II - III cat. |
| 8260 | Caposaldo di livellazione geometrica IV cat. |

Attributi della copertura sono:

| Forma: | N1 | 1=Punto |
| --- | --- | --- |
| Foglio: | N6 | Numero dell’elemento a scala 1:5.000 |
| Codice: | C4 | Codice del contenuto informativo |
| Edizione: | C2 | Codice ultima revisione |
| SQR: | N11 | Numero progressivo univoco |
| Tipo: | N1 | 1=Pietra chilometrica, 2=Punto di innesto stradale o di incrocio, 3=Punto quotato e quota ausiliaria 4=Vertice trigonometrico, di raffittimento, P.A.F., T.A., Caposaldo di livellazione geometrica. |
| Tipo_valore: | C1 | K=Chilometro, Q=Quota |
| Valore: | N9,1 | Chilometri/Metri |

Altre entità puntuali

| Nome del File: | G31112202PEN.shp, G31112202PEN.shx, G31112202PEN.dbf |
| --- | --- |

Copertura di tipo puntuale (PEN), contiene tutti quegli elementi che non sono stati alle altre coperture di tipo puntuale, ovvero i seguenti codici del file di struttura:

| 1170 | Passaggio a livello |
| --- | --- |
| 1191 | Piloni, pali ed altri manufatti di sostegno nei trasporti a mezzo cavo |
| 1240 | Faro, Fanale |
| 1340 | Passo, Valico |
| 2099 | Centroide di edificio |
| 2101 | Oggetto monumentale - Elementi di arredi urbano (non rappresentabili) |
| 2970 | Tabernacolo |
| 2980 | Croce isolata |
| 3071 | Sostegni di acquedotto (non rappresentabili) |
| 3081 | Vasca, cisterna, abbeveratoio, letamaio, piscina, macero, fontana (non rappresentabili) |
| 3091 | Pozzo, sorgente (non rappresentabile) |
| 3990 | Punto di confluenza di corsi d'acqua non rappresentabili |
| 4041 | Sostegni di elettrodotto (non rappresentabili) |
| 4050 | Condotta, oleodotto, metanodotto |
| 4081 | Impianto di trasformazione, cabina di trasformazione (non rappresentabile) |
| 6050 | Caverna, grotta, pozzo naturale |
| 7040 | Albero isolato |
| 9220 | Cippo stabile |
| 9230 | Antenna |

Attributi della copertura sono:

| Forma: | N1 | 1=Punto |
| --- | --- | --- |
| Foglio: | N6 | Numero dell’elemento a scala 1:5.000 |
| Codice: | N4 | Codice del contenuto informativo |
| Edizione: | C2 | Codice ultima revisione |
| SQR: | N11 | Numero progressivo univoco |
| Toponimo: | C50 | Toponimo del punto |